| УТВЕРЖДАЮ Управляющий ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Пансионат-ДОЛ» Лучистый» ___________ С.П. Воронов «14» апреля 2022 г. |  |
| --- | --- |

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым
 «Солнечная Таврика» «Пансионат-детский оздоровительный лагерь» Лучистый»

Спальный корпус № 1

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1-5.2022

| г. Евпатория, Республика Крым | «14» апреля 2022 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: «Спальный корпус №6»;

1.2. Адрес объекта: Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозёрное, ул. Аллея дружбы 31;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 3-х этажное здание, общей площадью 825,9 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка ДА, 3857,8 м.кв.;

1.4. Год постройки здания: 1971 год, последнего капитального ремонта: 2008г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022-2027 год.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Пансионат-ДОЛ» Лучистый»;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297407, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы 31, тел: 8(365-69) 2-16-49, сайт: tavrika-crimea.ru;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: предоставление мест размещения для временного проживания отдыхающих в пансионате.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутное такси № 8  до остановки «Лучистый, ул. Аллея Дружбы 31»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

возможен трансфер с вокзалов города Евпатории на специализированном автомобиле ГАЗель для перевозки инвалидов и МГН, принадлежащем пансионату;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 132 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 перекрестки: нет,  нерегулируемый пешеходный переход через проезжую часть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 перепады высоты на пути: есть (не опущен бордюрный камень в местах переходов, частичное разрушение тротуарного асфальтового покрытия);

их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | ВНД | 1; 1.1; 1.2; 1.3 | 6-24, 65,66 |
| 2.1 | Вход в здание (главный) | ВНД (с, к, о), ДЧ-И (г, у) | 2;7;9;10 | 24-28 |
| 2.2 | Входы в здание (эвакуационные) | ВНД | 2.1; 9; 10 | 29;30; 31;36;37;38 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | 1;3;9;10; холл | 31; 33-35;39; 40-45;49; 50-52; 64. |
| 4 | Зоны целевого назначения здания: - прилавочная форма обслуживания (стойка администратора) | ВНД (к, с, г,) ДУ (о, у) | «Холл»; 4 | 32-35 |
| 5 | Жилые помещения | ВНД | «Н» | 53-59 |
| 6 | Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната | ВНД | 5 | 60-63 |
| 7 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | - | - |

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: временно недоступным для всех категорий инвалидов

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, рассмотреть возможность приведения
в соответствие автостоянки. Разработать и организовать систему информационного сопровождения на путях движения по территории и внутри здания, организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации. Предусмотреть обустройство мест ожидания и отдыха для инвалидов. Оборудовать 5% жилых номеров в спальном корпусе,
а также предусмотреть универсальный спальный номер, с учетом расселения любых категорий инвалидов на первом этаже корпусного отделения. Обеспечить в номерах свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами. Расположение мебели не должно препятствовать доступу гостя на кресле-коляске к окнам, шторам, а также к панели управления, которая должна располагаться на высоте 1,2 м от уровня пола. Применить кровати высотой 0,45 - 0,50 м от пола с каркасом, имеющим свободное пространство для ног высотой не менее 0,1 м.

Обустроить доступные для всех категорий инвалидов санитарно-гигиенические помещения. Организовать оказание ситуационной помощи инвалидам силами персонала. Организовать инструктирование и обучение персонала по вопросам оказания ситуационной помощи. Информировать ответственное подразделение администрации города Евпатории о необходимости проведения работ по обустройству для инвалидов путей движения ко входу на объект (в т.ч. обустройство ближайшего остановочного пункта и размещение тактильных наземных указателей).

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеоувеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках обеспечить доступ инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске,
к спальному корпусу с применением ассистивных устройств (лестницеход), так же возможно обустройство лестницы подъемным устройством наклонного типа действия. Организовать расстановку мебели с учетом антропометрических габаритов для данной категории инвалидов. Обустроить санитарно-гигиенические помещения для данной категории инвалидов.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установить на всех лестницах нормативные поручни с двух сторон, оборудовать входные калитки ручками, произвести понижение порогов на всех зонах объекта. Произвести адаптацию санитарно-гигиенических помещений для данной категории инвалидов. Разместить пристенные опорные поручни на путях движения.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуется установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению
к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР, ТСР, Орг. мероприятия |
| 2 | Вход в здание (главный) | КР,ТР, ТСР, Орг. мероприятия |
|  | Входы в здание (эвакуационные) | ТР, ТСР, Орг. мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | КР,ТР, ТСР, Орг. мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания - прилавочная форма обслуживания (ресепшн) | ТР, ТСР, Орг. мероприятия |
| 5 | Жилые помещения (временного пребывания – номера, обеденные залы) | ТР, ТСР, Орг. мероприятия |
| 6 | Санитарно-гигиенические помещения | КР, ТСР |
| 7 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТСР, Орг. мероприятия |
| 8. | Все зоны и участки | КР, ТР,ТСР, Орг. мероприятия |

4.2. Период проведения работ: 2022-2027 гг. в рамках исполнения плана адаптации объекта в рамках исполнения плана адаптации для МГН объекта

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частичная доступность для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития и опорно-двигательного аппарата. Условная доступность (помощь персонала) для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии - не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с ________________________________________________________________

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: алгоритма и порядка оказания ситуационной помощи;

4.4.6. другое ________________________________________________________________________

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - не имеется

4.5. Информация, при необходимости, может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ по ссылке: www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту (с картами)		на   2 л.

2. Входов в здание, в том числе эвакуационные 		            на   4 л.

3. Путей движения в здании					на   2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на   2 л.

5. Жилые помещения (номера, обеденные залы)		            на   1 л.

6. Санитарно-гигиенических помещений				на   1 л.

7. Системы информации (и связи) на объекте			на   1 л.

8. Результаты фотофиксации на объекте 	                                   на   9 л.

9. Поэтажные планы                                                                       на   3 л.

Руководитель рабочей группы:

Управляющий филиалом ГУП РК «Солнечная Таврика» «Пансионат-ДОЛ» Лучистый»

Воронов С.П.   ______________

Члены рабочей группы:

Специалист охраны труда						Лещенко Т.А. __________________

Главная медицинская сестра 					Белая Ю.В.     _________________

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

заместитель председателя евпаторийской местной организации всероссийского общества слепых 								Засимский В. В. ______________

представители организации, расположенной на объекте – ответственное лицо:

Заместитель управляющего ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Пансионат-ДОЛ» Лучистый»                                                 		                                                                                  Шишенко Н.В.   ________________

Управленческое решение согласовано «14» апреля 2022 г. (протокол №5)

Комиссией (название): Рабочей группой для проведения обследования с целью оценки состояния доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры