| УТВЕРЖДАЮ Управляющий ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Пансионат-ДОЛ» Лучистый» ___________ С.П. Воронов «08» апреля 2022 г. |  |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1-4.2022

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: «Спальный корпус №6 «Пансионат-ДОЛ» «Лучистый»;

1.2. Адрес объекта: Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы -31;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 4-х этажное здание, общей площадью 934,7 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка ДА, 4366 м.кв.;

1.4. Год постройки здания: 1995 год, последнего капитального ремонта: 2001г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022-2027 год.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Пансионат-детский оздоровительный лагерь» Лучистый»;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297407, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы 31, тел: 8(365-69) 2-16-49, сайт: tavrika-crimea.ru;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность, право хозяйственного ведения на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 18 июня 2014 года № 547-р. «О создании Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»;

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная;

1.10. Территориальная принадлежность: региональная;

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Солнечная Таврика»;

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295053, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Мате-Залки, 17-Б, электронная почта: secretary@tavrika-crimea.ru, 
+7 (3652) 60 84 81.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (образование) - деятельность санаторно-курортных учреждений (код по ОКВЭД 86.90.4.)

2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление мест размещения для временного проживания отдыхающих в санатории.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: общая мощность оздоровления, в том числе на территории детского оздоровительного лагеря – (687) человек в сутки, непосредственно в корпусе №4 (156) человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутное такси № 8 до остановки «Лучистый», ул. Аллея Дружбы -31»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

осуществляется трансфер с вокзалов города Евпатории на специализированном автомобиле ГАЗель для перевозки инвалидов и МГН, принадлежащем пансионату;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 345 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 перекрестки: нет, нерегулируемый пешеходный переход через проезжую часть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию | ВНД | 1; 1.1; 1.2; 1.3 | 6-24, 67;68 |
| 2.1 | Вход в здание (главный) | ВНД (с, к, о), ДЧ-И (г, у) | 2;7;8;9;10 | 24-27 |
| 2.2 | Входы в здание (эвакуационные) | ВНД | 2.1;7;8; 9; 10 | 49-57 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | 1;3;9;10; холл | 28;31-48; 66; 69 |
| 4 | Зоны целевого назначения здания: - прилавочная форма обслуживания (стойка администратора) | ВНД (к, с, г,) ДУ (о, у) | «Холл»; 4 | 28;29 |
| 5 | Жилые помещения | ВНД | «н» | 58-61 |
| 6 | Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната | ВНД | 5 | 62-65 |
| 7 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | - | - |

** Указывается:ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД–временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: временно недоступным для всех категорий инвалидов

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, рассмотреть возможность приведения в соответствие автостоянки. Разработать и организовать систему информационного сопровождения на путях движения по территории и внутри здания, организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации. Предусмотреть обустройство мест ожидания и отдыха для инвалидов. Оборудовать 5% жилых номеров в спальном корпусе, а также предусмотреть универсальный спальный номер, с учетом расселения любых категорий инвалидов на первом этаже корпусного отделения. Обеспечить в номерах свободное пространство диаметром 1,4 м перед дверью, у кровати, перед шкафами и окнами. Расположение мебели не должно препятствовать доступу гостя на кресле-коляске к окнам, шторам, а также к панели управления, которая должна располагаться на высоте 1,2 м от уровня пола. Применить кровати высотой 0,45 - 0,50 м от пола с каркасом, имеющим свободное пространство для ног высотой не менее 0,1 м.

Обустроить доступные для всех категорий инвалидов санитарно-гигиенические помещения. Организовать оказание ситуационной помощи инвалидам силами персонала. Организовать инструктирование и обучение персонала по вопросам оказания ситуационной помощи. Информировать ответственное подразделение администрации города Евпатории
о необходимости проведения работ по обустройству для инвалидов путей движения ко входу на объект (в т.ч. обустройство ближайшего остановочного пункта и размещение тактильных наземных указателей).

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеоувеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках  обеспечить доступ инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, к спальному корпусу с применением ассистивных устройств (лестницеход), так же возможно обустройство лестницы подъемным устройством наклонного типа действия. Организовать расстановку мебели с учетом антропометрических габаритов для данной категории инвалидов. Обустроить санитарно-гигиенические помещения для данной категории инвалидов.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установить на всех лестницах нормативные поручни с двух сторон, оборудовать входные калитки ручками, произвести понижение порогов на всех зонах объекта. Произвести адаптацию санитарно-гигиенических помещений для данной категории инвалидов.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуется установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТР, ТСР, Орг. мероприятия |
| 2 | Вход в здание (главный) | КР,ТР, ТСР, Орг. мероприятия |
|  | Входы в здание (эвакуационные) | ТР, ТСР, Орг. мероприятия |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | КР,ТР, ТСР, Орг. мероприятия |
| 4 | Зона целевого назначения здания - прилавочная форма обслуживания (ресепшн) | ТР, ТСР, Орг. мероприятия |
| 5 | Жилые помещения (временного пребывания – номера, обеденные залы) | ТР, ТСР, Орг. мероприятия |
| 6 | Санитарно-гигиенические помещения | КР, ТСР |
| 7 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТСР, Орг. мероприятия |
| 8. | Все зоны и участки | КР, ТР,ТСР, Орг. мероприятия |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2022-2027 гг. в рамках исполнения плана адаптации объекта в рамках исполнения плана адаптации для МГН объекта

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частичная доступность для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития
и опорно-двигательного аппарата. Условная доступность (помощь персонала), для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии - не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с ________________________________________________________________

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: алгоритма и порядка оказания ситуационной помощи;

4.4.6. другое ________________________________________________________________________

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - ________________

4.5. Информация, при необходимости, будет размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ по ссылке: www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «31» марта 2022 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1-4.2022 от «04» апреля 2022 г.

3. Решение Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.