Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ №1-7.2022 от «19» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

- Территории, прилегающей к зданию (участка)

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»

«Пансионат-ДОЛ» Лучистый»    Спальный корпус № 8

по адресу: 297407, РФ, Республика Крым,  пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию (КПП) | есть | 1; 1.1; 1.2; 1.3 | 1-5, 18 | - отсутствуют тактильные наземные указатели перед калиткой на территории объекта; - отсутствует кнопка вызова персонала; - отсутствует информация об организации в доступном виде; - отсутствуют ручки воротных калиток | все | - обозначить вход предупредительными наземными тактильными наземными указателями на пешеходной поверхности; - разместить информацию об организации в доступном виде на высоте от 1,2 до 1,6 м со стороны дверной ручки; - установить кнопку вызова персонала в месте доступном для всех категорий инвалидов, обозначив ее месторасположение наземными тактильно-контрастными указателями; - оборудовать калитки ручками скобообразной формы | ТР ТСР Орг. |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 1.3 | 6-23 55-56 | - отсутствует обозначение направлений движения к входам для МГН, в т.ч. наземными предупредитель-ными и направляющими тактильными указателями; | все | - обозначить пути движения направляющими и предупредительными наземными тактильными указателями, а так же информационными обозначениями; Предусмотреть установку скамеек для инвалидов с нарушением опорно - двигательного аппарата. | ТР ТСР Орг |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 1 | 8 | - лестничный марш не обустроен поручнями; - отсутствует контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша; - отсутствуют обозначение начала и окончания лестничного марша тактильными наземными указателями; | со | - установить поручни с двух сторон в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020; - маркировать краевые ступени лестничного марша контрастными не скользящими полосами; - обозначить начало и окончание лестничного марша предупредительными тактильными указателями; | ТР |
| 1.4 | Пандус | нет | 1 | 8 | - отсутствует дублирование лестничного марша пандусом | к | - предусмотреть установку пандуса в соответствии с нормативными требованиями | ТР ТСР Орг |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | АС | 55; 56. | - неровная поверхность - отсутствует обозначение направлений движения к входам для МГН, в т.ч. наземными предупредитель-ными и направляющими тактильными указателями; | все | - ремонт поверхности покрытия на путях движения ко входам к зонам целевого назначения; - обозначить пути движения направляющими и предупредительными наземными тактильными указателями, а также информационными обозначениями; | ТР ТСР Орг |
| 1.7 | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | Не обеспечена возможность беспрепятственного перемещения инвалидов по территории объекта для всех категорий инвалидов. | все | - учесть вышеперечисленные барьеры при оказании ситуационной помощи на период проведения мероприятий по устранению выявленных нарушений; | Орг. |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения по территории | ВНД | 1; 1.1; 1.2; 1.3 | 6-24, 55,56 | Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия |

Комментарий к заключению: _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ №1-7.2022 от «19» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

2. Вход в здание (главный)

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»

«Пансионат-ДОЛ» Лучистый»    Спальный корпус № 8

по адресу: 297407, РФ, Республика Крым,  пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная). вход | есть | 2; 9 | 24 25 27 30 | - отсутствует контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша; - отсутствуют обозначение начала и окончания лестничного марша тактильными наземными указателями; ступени лестницы на второй этаж с открытыми подступенками. | с, о | - маркировать краевые ступени лестничного марша контрастными не скользящими полосами; - обозначить начало и окончание лестничного марша предупредительными тактильными наземными указателями; - обустроить ступени в соответствии с СП 59.13300.2016. | ТР ТСР Орг |
| 2.2 | Пандус на входе в здание (наружный) | нет | 2; 9 | 24 25 27 | - вход с левой стороны отсутствует дублирование лестничного марша подъемным устройством - вход с правой стороны обустроен одиночной ступенью | к | - установить подъемное устройство наклонного типа действия; - организовывать вход с уровня тротуара без ступенек (заменить съездом). | КР ТСР Орг |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 7 | 24- 27; 33 | - отсутствуют тактильные наземные указатели перед входной дверью; - отсутствует информация о функциональном назначении группы помещений, к которым ведет вход; - отсутствует кнопка вызова персонала | все | - обозначить тактильными предупредительными указателями входную дверь, место расположение инф.; - разместить информацию о функциональном назначении помещений в доступном для инвалидов виде; - установить кнопку вызова персонала. | ТР ТСР Орг |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 10 | 26; 28; 29; 33; 35. | - отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов дверного проема; - створка двери не оборудована смотровой панелью шириной не менее 0,15 м. - высота дверного порога превышает 1,4 см. | к, с, о | - обозначить габариты дверного проема контрастной цветовой полосой шириной 0,1 м; - оборудовать входные двери смотровой панелью не менее 0,15м. - оборудовать перепад высоты приставным пандусом. | ТСР |
| 2.5 | Тамбур | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - не организована возможность беспрепятственного входа и выхода из здания для всех категорий инвалидов | все | - учесть выявленные барьеры при оказании ситуационной помощи и проведении работ по адаптации объекта | Орг. |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание (центральный) | ВНД (с, к, о) ДЧ-И (г, у) | 2;7;9;10 | 24-28 30;33;35 | Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия |

Комментарий к заключению: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ №1-7.2022 от «19» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

2. Входы в здание (эвакуационные)

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»

«Пансионат-ДОЛ» Лучистый»    Спальный корпус № 8

по адресу: 297407, РФ, Республика Крым,  пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестницы | есть | 2.1 9 | 30-34 | - отсутствует контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша; - отсутствуют обозначение начала и окончания лестничного марша тактильными наземными указателями; | о, с | - маркировать краевые ступени лестничного марша контрастными не скользящими полосами; - обозначить начало и окончание лестничного марша предупредительными тактильными наземными указателями; | ТСР |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | 2.1 | 24 25 27 | - вход с левой стороны отсутствует дублирование лестничного марша подъемным устройством - вход с правой стороны обустроен одиночной ступенью | к | - установить подъемное устройство наклонного типа действия; - организовывать вход с уровня тротуара без ступенек (заменить съездом). | КР ТСР |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 2.1 | 25; 27; 33 | - отсутствует информация о функциональном назначении группы помещений, к которым ведет вход и путях эвакуации; - отсутствуют тактильные наземные указатели перед входной дверью. | все | - разместить информацию о функциональном назначении помещений в доступном виде; - обозначить вход предупредительными тактильными наземными указателями | ТР ТСР |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 2.1 10 | 26; 28; 29; 33; 35. | - отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов дверного проема; - створка двери не оборудована смотровой панелью шириной не менее 0,15 м. - высота дверного порога превышает 1,4 см. | к, с, о | - обозначить габариты дверного проема контрастной цветовой полосой шириной 0,1 м; - оборудовать входные двери смотровой панелью не менее 0,15м. - оборудовать перепад высоты приставным пандусом. - рекомендуется установить дверные ручки, доступные для управления одной рукой, контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна. | ТР ТСР |
| 2.5 | Тамбур | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - не организованы должным образом пути эвакуации из здания | - | - учесть выявленные барьеры при оказании ситуационной помощи при эвакуации, в случае возникновения экстренной ситуации; - учесть замечания при проведении работ по адаптации объекта. | Орг |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входы в здание (эвакуационные) | ВНД | 2.1; 9; 10 | 24-30 33-35 | КР,Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия |

Комментарий к заключению: ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ №1-7.2022 от «19» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»

«Пансионат-ДОЛ» Лучистый»    Спальный корпус № 8

по адресу: 297407, РФ, Республика Крым,  пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть | 1 | 36 37 | - отсутствуют предупредительные тактильные напольные указатели на путях движения; - отсутствуют информационные обозначения; - отсутствуют пристенные опорные поручни на путях движения; | все | - разместить предупредительные тактильными указателями в соответствии с действующими нормативными требованиями; (рекомендуется применить тактильные индикаторы); - разместить информационные обозначения в доступном виде; - разместить опорные поручни на путях движения; | ТР ТСР Орг |
| 3.2 | Лестницы (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - отсутствует дублирование дверных проёмов приставным пандусом | к | - оборудовать установку пандуса в соответствии с нормативными требованиями. | ТСР |
| 3.5 | Лифт пассажирский | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Дверь | есть | 10 | 26; 28; 29; 33; 35. | - отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов дверного проема; - створка двери не оборудована смотровой панелью шириной не менее 0,15 м. - высота дверного порога превышает 1,4 см. | к, с, о | - обозначить габариты дверного проема контрастной цветовой полосой шириной 0,1 м; - оборудовать двери смотровой панелью не менее 0,15м. - оборудовать перепад высоты приставным пандусом. | ТСР |
| 3.7 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 3 | 36 37 30 | - не обозначены пути эвакуации; - поручни эвакуационных лестниц не имеют контрастного окрашивания | все | - организовать систему эвакуации; - произвести окрашивание поручней в контрастный цвет по отношению к лестничному маршу | ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - отсутствует возможность беспрепятственного передвижения инвалидов по территории объекта и эвакуации | все | - учесть вышеуказанные замечания при организации ситуационной помощи инвалидам и проведении ремонтных работ | Орг |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения внутри здания | ВНД | 1;3;9;10; | 26; 28-30; 33; 35-37 | Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия |

Комментарий к заключению: направление путей эвакуации совпадает с маршрутами движения к зонам целевого назначения, количество эвакуационных выходов и путей эвакуации соответствует нормативам.

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ №1-7.2022 от «19» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»

«Пансионат-ДОЛ» Лучистый»    Спальный корпус № 8

по адресу: 297407, РФ, Республика Крым,  пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания (ресепшн, стойка администратора) | нет | 4 | - | - отсутствует оборудование средствами усиления слуха и зрения; | с, г | - предусмотреть размещение средств усиления слуха и зрения); | ТСР Орг |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - не организовано беспрепятственное предоставление услуги и доступа к зонам целевого назначения | все | - учесть вышеуказанные замечания при организации ситуационной помощи инвалидам и проведении работ по адаптации | Орг |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания: |  |
| Прилавочная форма обслуживания (стойка администратора) | ВНД (к, с, г,) ДУ (о, у) | 4 | - | ТСР Орг |

Комментарий к заключению: ___________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ №1-7.2022 от «19» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»

«Пансионат-ДОЛ» Лучистый»    Спальный корпус № 8

по адресу: 297407, РФ, Республика Крым,  пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения (временного пребывания - номера) | есть | Н | 40-48 | - номера не обустроены для инвалидов; - отсутствуют автономные пожарные извещатели; - отсутствует информация о функциональном назначении помещения и нумерацией комнат в доступном виде, в т.ч. дублированные шрифтом Брайля; - расстановка мебели препятствует свободному перемещению инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске. | к, о, с | - адаптировать (планировка и оборудование) для инвалидов не менее 5% от общего количества номеров в здании, с учетом расселения различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов на кресло-колясках и инвалидов по зрению. Предусмотреть выделение номеров для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, на 1 этаже; Обеспечить техническую, информационно-сервисную и функциональную возможность предоставления услуг. Расстановку мебели организовать с учетом передвижения инвалидов на кресло-колясках; - предусмотреть размещение розеток в помещении на высоте от 0,4 до 0,8 м. | ТР ТСР Орг |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Жилые помещения (временного пребывания - номера) | ВНД | Н | 40-48 | ТР ТСР Орг |

Комментарий к заключению: _______________________________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ №1-7.2022 от «19» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»

«Пансионат-ДОЛ» Лучистый»    Спальный корпус №8

по адресу: 297407, РФ, Республика Крым,  пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната/душевая ванная комната (совмещенный санузел) | есть | 5 | 49-54 | - санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов; - габариты помещения не обеспечивают возможности разворота кресла-коляски; - дверные проемы имеют ширину менее 0,9 м. | все | - предусмотреть обустройство для инвалидов санитарно-гигиенических помещений в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2017 | КР ТСР |
| 5.2 | Бытовая комната (раздевальная) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | - санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов; - габариты помещения не обеспечивают возможности разворота кресла-коляски; - дверные проемы имеют ширину менее 0,9 м. | все | - предусмотреть обустройство для инвалидов санитарно-гигиенических помещений в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261 | КР ТСР |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения: | ВНД | 5 | 49-54 | Кап. ремонт, ТСР |

Комментарий к заключению: габаритные размеры санитарно-гигиенических помещений должны предусматривать наличие свободного места для разворота кресло-коляски диаметром 1,4 м. и ширину проема двери не менее 0,9 метра.

Приложение 7

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности

ОСИ №1-7.2022 от «19» апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»

«Пансионат-ДОЛ» Лучистый»    Спальный корпус № 8

по адресу: 297407, РФ, Республика Крым,  пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | - | - | - нарушены нормативные требования к размещению визуальной информации; - отсутствует световое (стробоскопическое) оповещение об опасности | все | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта. Организовать размещение визуальной и тактильной информации в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 Предусмотреть размещение звуковой и световой (стробоскопической) сигнализации, пожарных извещателей в номерах | ТСР Орг |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | - отсутствует акустическая информация и оповещение об опасности | все |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | - отсутствует информация дублированная тактильными знаками и шрифтом Брайля | с |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - |  |  | - нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения | - |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Система информации на объекте | ВНД | - | - | ТСР, Орг. мероприятия |

Комментарий к заключению: оборудовать информационные стенды и табло, в соответствии
 с действующими нормативами.